## Slide 1
L'INFORMATION
Définition
Nature
Support
Modulation
Et l'énergie dans tout çà ….
Conversion

## Slide 2
L'INFORMATION
Définition générale :
Moyen pour un individu de connaître son environnement.
Source de connaissance sur un sujet donné, susceptible d'être représentée afin d'être conservée, traitée, communiquée .
Action d'informer autrui ou de s'informer soi-même. Recherche que l'on fait pour s'assurer de la vérité d'une chose, pour connaître la conduite, les mœurs d'une personne, etc. (Source ptitdico.com)
Dans un système pluri technique, le plus simple est de donner quelques exemples :
Grandeurs délivrées par des capteurs : Pression, température, niveau d'un liquide, …
Grandeurs résultant d'un calcul : Valeur à afficher sur un écran, à transmettre à un autre système
Fichier, image, vidéo, son, …
Définition
Nature
Support
Et l'énergie dans tout çà ….
Modulation
Conversion

## Slide 3
L'INFORMATION
Les informations traitées dans un système pluri technique sont globalement de 3 natures différentes :
Analogique
Il s'agit d'informations dont la variation se fait en continu, c’est-à-dire sans saut :
REMARQUE : Le nombre de valeurs que peut prendre ce type d'information est INFINI !!
Logique
Il s'agit d'informations qui ne peuvent prendre que 2 valeurs (ou états) différents :
Souvent ces 2 états sont représentés par 2 nombres : "0" ou "1" ou par les termes "Vrai" (True) ou "Faux" (False) quand l'information est le résultat d'une question …
Numérique
Il s'agit d'informations dont la variation est
discontinue, c’est-à-dire par sauts :
Ce type d'information est en général représentée par un nombre ENTIER.
Il y a un lien avec les informations logiques …
Définition
Nature
Support
Et l'énergie dans tout çà ….
Modulation
Conversion

## Slide 4
L'INFORMATION
Le support d'une information est la grandeur électrique qui permet de la transporter.
Une analogie simple est celle d'un camion :
Les marchandises sont l'information
Le camion est le support.
Dans les systèmes pluri techniques, les 3 supports les plus employés sont :
Tension électrique
Courant électrique
Lumière (liaisons optiques)
Définition
Nature
Support
Et l'énergie dans tout çà ….
Modulation
Conversion

## Slide 5
L'INFORMATION
Moduler veut dire "Faire varier". Cela permet d'expliquer quel paramètre du signal électrique support de l'information varie en fonction de la valeur de l'information transportée :
Le moyen le plus simple pour transporter une information consiste à faire varier directement la VALEUR (Tension ou Intensité) du support employé :
Définition
Nature
Support
Et l'énergie dans tout çà ….
Modulation
Analogique
Information
Signal transmis
Logique
Information
Signal transmis
5V
0V
"1"
"0"
Numérique
Information
Signal transmis
5V
0V
"0"
Il existe d'autres moyens : voici quelques autres exemples …
Conversion

## Slide 6
L'INFORMATION
Définition
Nature
Support
Et l'énergie dans tout çà ….
Modulation
Dans un système pluri technique l'information est souvent transportée à l'aide de tensions ou de courants, ALORS comment fait on pour différentier une liaison électrique transportant des informations d'une liaison électrique transportant de l'énergie ??
C'est simple, il s'agit d'une question de puissance !!
Quand la puissance transportée sur la liaison électrique est très faible ou nulle, la liaison transporte sûrement des informations
(Quand le courant transmis est quasi nul par exemple)
Dans le cas contraire il s'agit sûrement d'une liaison de puissance ……
Conversion

## Slide 7
L'INFORMATION
Retour…
Il existe d'autres moyens (modulations) de transporter une information :
On peut faire varier la fréquence du signal électrique en fonction de l'information :
On peut faire varier l'amplitude d'un signal électrique de fréquence fixe en fonction de l'information :
ATTENTION : Dans ces cas une observation directe du signal électrique ne permet plus de connaitre la nature de l'information.
En effet si l'on se contente d'observer l'allure des 3 signaux donnés en exemple, on pense que l'information transmise est analogique, OR ce n'est pas le cas dans les 3 exemples !!!!

## Slide 8
L'INFORMATION
Retour…
En effet il existe un lien entre information logique et information numérique car :
Si on utilise plusieurs liaisons électriques, chacune transportant UNE information logique on se retrouve dans le cas suivant :
Exemple avec 3 informations logiques : S2,S1 et S0 :
t
0
1
S0
t
0
1
S1
t
0
1
S2
On constate que sur l'ENSEMBLE formé par les 3 informations logiques il y a au total 8 combinaisons possibles….
Si l'on affecte une valeur numérique à chaque combinaison, on constate que l'on peut donc transporter une information numérique (Nombre) en utilisant un ensemble d'informations LOGIQUES.
0
1
2
3
4
5
6
7
Un peu de vocabulaire :
Chaque information logique est dans ce cas nommée : BIT
L'ensemble forme un MOT BINAIRE codé sur n BITS (Dans l'exemple n = 3)
La façon d'affecter une valeur numérique à chaque combinaison est fixée par le CODAGE binaire employé …

## Slide 9
L'INFORMATION
Retour…
Le codage en binaire naturel :
L'association combinaison <-> valeur s'effectue en utilisant la relation mathématique suivante :
Valeur = Bn x 2n + Bn-1 x 2n-1 + Bn-2 x 2n-2 + … + … + B0 x 20
Avec Bn, Bn-1, … B0 = 0 ou 1
et Valeur = Valeur numérique décimale équivalente.
 | Mot Binaire |  | 
Rang | 2 | 1 | 0
Nom du bit | B2 | B1 | B0
Exemple de valeur | 1 | 0 | 1
Quand on veut utiliser un codage binaire, on commence par affecter un RANG à chaque BIT composant le mot binaire :
Par convention le rang :
le plus élevé est placé à gauche
et le moins élevé à droite
Suite…
Exemple avec un mot binaire codé sur 3 bits :
B2 | B1 | B0 | Valeur Numérique
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 2
0 | 1 | 1 | 3
1 | 0 | 0 | 4
1 | 0 | 1 | 5
1 | 1 | 0 | 6
1 | 1 | 1 | 7
ATTENTION : Ce codage permet de coder en binaire uniquement des nombres entiers positifs

## Slide 10
L'INFORMATION
Retour…
Suite…
Le codage des valeurs numériques signées :
Il existe de nombreux cas où la valeur numérique à coder pourra être négative (Exemple température comprise entre -20°C et + 45°C)
La solution la plus simple qui vient à l'esprit est de rajouter un bit (à gauche) codant le signe. Les autres bits codant la valeur absolue de la valeur numérique :
Les langages de programmation usuels (C, Basic, …) utilisent à la place le codage en "complément à 2". Le principe est le suivant :
On part de la valeur décimale à coder en binaire : Exemple – 6 -> 0110
On complémente (inverse) la valeur de chaque bit : ------------------->1001
On ajoute 1 ------------------------------------------------------------------------>1010
ATTENTION : Ce codage permet de coder uniquement des nombres entiers
B3 | B2 | B1 | B0 | Signification | Valeur Numérique
0 | 1 | 1 | 0 | + 1 1 0 | +6
1 | 1 | 1 | 0 | - 1 1 0 | -6
Cette méthode est simple MAIS présente un inconvénient :
La valeur numérique "0" peut se coder de 2 façons différentes :
0000 ==> + 0 1000 ==> - 0
ELLE N'EST DONC JAMAIS UTILISEE EN PRATIQUE !!!
Cette méthode un peu particulière facilite le "travail" des calculateurs numériques car la valeur numérique 0 se code d'une seule façon

## Slide 11
L'INFORMATION
Retour…
Le codage des valeurs numériques décimales :
Les codages précédents permettent de coder uniquement des valeurs entières.
Pour coder en binaire des valeurs non entières (ex 21,65) on utilise le principe de la notation "ingénieur".
Exemple en décimal : 21,65 peut aussi s'écrire sous la forme : 2165 x 10 -2
On voit que cela revient à coder 2 valeurs entières et cela on sait faire !!!
On va donc utiliser le même principe en binaire, MAIS comme chaque bit peut prendre 2 états (0/1) on utilisera la relation suivante :
Valeur = MANTISSE x 2 EXPOSANT et on codera en "complément à 2" la mantisse et l'exposant
On obtiendra un mot binaire de la forme Le nombre de bits sur lequel est codé chacune des 2 parties dépend du langage de programmation employé. La variante la plus fréquente sur les "petits" systèmes utilise 8 bits pour coder l'exposant et 24 bits pour coder la mantisse soit 32 bits au total.
Mantisse
Exposant
MANTISSE | EXPOSANT
Qui peut le plus peut le moins ….. Alors pourquoi ne pas employer systématiquement ce type de codage ?
Tout simplement car il utilise un nombre ELEVE de bits qu'il faudra stocker et/ou transmettre.
Il est donc souvent préférable d'utiliser un des codages de type "Entier"

## Slide 12
L'INFORMATION
Retour…
Il existe globalement 3 types de conversion (Changement de nature) de l'information :
Analogique  Logique
Elle est effectuée par comparaison entre la valeur analogique d'entrée avec une valeur analogique fixe.
On utilise pour cela un COMPARATEUR :
t
Ve1
Ve2
t
Us
Ve1
Us
Ve2
Fonction de transfert
Analogique
Logique
Analogique  Numérique
On fixe une plage de variation maximale de la grandeur analogique d'entrée (Pleine échelle).
La variation de la grandeur analogique à l'intérieur de la pleine échelle provoque la variation du mot binaire délivré en sortie.
On utilise pour cela un CAN (Convertisseur Analogique / Numérique) :
n = Nombre de bits sur lequel est codée la valeur numérique "N" de sortie.
VLIMIT = Pleine échelle
t
Ve
N
VLIMIT
0
0
1
2
3
4
5
6
7
6
Analogique
Numérique
Numérique  Analogique
La variation de la grandeur numérique d'entrée provoque la variation de la tension en sortie.
La tension de sortie maximale (correspondant à la valeur maximale de la grandeur numérique) est aussi appelée "Pleine échelle de sortie"
On utilise pour cela un CNA (Convertisseur Numérique/ Analogique ) :
n = Nombre de bits sur lequel est codée la valeur numérique "N" d'entrée.
VLIMIT = Pleine échelle
Numérique
Analogique
t
Vs
N
VLIMIT
0
0
1
2
3
4
5
6
7
5
La tension délivrée par un CNA est discontinue (Tracé en BLEU)
Il faudra la lisser (Filtrage) pour obtenir une information analogique.